# 中国井冈山干部学院用水系统节能改造项目技术与服务需求

# 一、项目概况

1、项目名称：中国井冈山干部学院用水系统节能改造项目，预算为273.27万。

2、项目地点：本项目建设地点位于江西省井冈山市茨坪红军北路6号。

3、项目单位

中国井冈山干部学院，地处江西省吉安市井冈山市茨坪镇红军北路6号，是对党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级干部培训院校。

# 二、项目现状

学院一期工程竣工投入使用已达14年，学院地处山区冬春季阴冷潮湿，且长期满负荷运行，卫生间用水器具受当时技术所限未采取节能技术，水耗较大，而且存在安全隐患。

# 三、项目内容及需求

（一）本项目拟将学院内学员1号楼卫生间浴缸改为淋浴，利用雨水进行绿化养护。

（二）节水系统节能改造清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板) 板厚95mm; | m2 | 516.600 |  |  |  |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 |  | t | 12.300 |  |  |  |
| 3 | 010902002001 | 墙地面涂膜防水 | 1.聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面~3; | m2 | 1603.920 |  |  |  |
| 4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 30mm换:水泥砂浆 1:2.5; | m2 | 369.000 |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 按设计图纸 | m2 | 1353.000 |  |  |  |
| 6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 黑色大理石石基挡水边（见图纸） | m2 | 44.280 |  |  |  |
| 7 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 |  | m2 | 2558.400 |  |  |  |
| 8 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、浅黄色大理石面层火烧板、拉槽； 2、四边倒45゜角； 3、厚度40mm，胶粘 | m2 | 159.900 |  |  |  |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面 | 按设计图纸 | m2 | 2558.400 |  |  |  |
| 10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格(mm) 300×300 平面; 2.吊顶天棚 胶合板;15mm 3.吊顶天棚 水泥木丝板; | m2 | 492.000 |  |  |  |
| 11 | 011108001001 | 石材零星项目 | 黑色大理石120*80挡水边，45゜倒角 | m | 637.140 |  |  |  |
| 12 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒; | 个 | 246.000 |  |  |  |
| 13 | 011505002001 | 置物架 | 1.不锈钢; | 个 | 246.000 |  |  |  |
|  |  | 拆除和恢复部分 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 196.800 |  |  |  |
| 15 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | m2 | 256.578 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 16 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.浴盆拆除 | 套 | 246.000 |  |  |  |
| 17 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 沐浴器 | 个 | 246.000 |  |  |  |
| 18 | 补-001 | 卫生间门拆除及恢复 |  | 套 | 246.000 |  |  |  |
| 19 | 补-002 | 开槽及水管预埋 | 1、冷热水开关向上移动 2、开槽 3、安放冷热水管PPR25 | 间 | 246.000 |  |  |  |
| 20 | 补-003 | 化妆镜、座便器拆除及恢复 |  | 间 | 246.000 |  |  |  |
| 21 | 补-004 | 卫生间纸盒、电话拆除及恢复 |  | 间 | 246.000 |  |  |  |
|  |  | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031004010001 | 淋浴器 | 节水沐浴器 甲控设备暂估3000元/套（全套） | 套 | 246.000 |  |  |  |
| 23 | 031004008001 | 沐浴间地漏 | 1、不锈钢地漏DN50 2、下水口处理 | 组 | 246.000 |  |  |  |
|  | 031004008001 | 浴帘 |  | 间 | 246.000 |  |  |  |
|  |  | 室外绿化用水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031001006001 | 塑料管 | 室外热熔给水PPRDe50管 | m | 104.000 |  |  |  |
| 25 | 031001006002 | 塑料管 | 室外热熔给水PPRDe32管 | m | 72.000 |  |  |  |
| 26 | 031001006003 | 塑料管 | 室外热熔给水PPRDe25管 | m | 72.000 |  |  |  |
| 27 | 031001006004 | 塑料管 | 室外热熔给水PPRDe20管 | m | 72.000 |  |  |  |
| 28 | 031003001001 | 螺纹阀门 | DN50 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 29 | 031003001002 | 螺纹阀门 | DN32 | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 30 | 030109001001 | 潜水泵 | JYWQ-50-17-25-1200-3型 Q=17m3/h H=25米 P=3KW | 台 | 2.000 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 补001001 | 暂列金额 | 不参与竞价 | 项 | 1.000 |  | 80000.00 |  |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 32 | CS-001 | 成品保护 | 洗脸盆、玻璃、电梯等硬保护 | 间 | 246.000 |  |  |  |
| 33 | CS-002 | 垃圾漕运费 | 1、拆除后垃圾人工二次挑运 2、垃圾外运（10公里以外） 3、浴缸搬运到指定地点 | 间 | 246.000 |  |  |  |
|  | CS-002 | 材料二次搬运费 | 人工挑运至房间 | 间 | 246.000 |  |  |  |
| 34 | CS-004 | 排气道难度施工措施费 | 空间狭窄 | 间 | 246.000 |  |  |  |
| 35 | CS-005 | 座便器水箱节水措施 | 不更换原设施 | 间 | 246.000 |  |  |  |
| 36 | CS-006 | 洗脸盆开关节水措施 | 不更换原设施 | 间 | 246.000 |  |  |  |

（三）现场踏勘。

1.本项目组织非强制性现场踏勘。

2.投标人应按采购人要求的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。投标人未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

3.考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

4.采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

(四) 具体要求：

## 1、用水器具和材料要求

（1）淋浴器要求，投标人在述标时需提供淋浴器样品和单价，经采购人确认后计入投标报价中进行综合评分。

（2）本项目所选用的用水器具和材料应符合相关国家标准。

（3）鼓励投标人以《节能产品政府采购品目清单》所列用水器具投标。

## 2.投标人资质要求

（1）投标人营业执照所载经营范围要与用水安装相关。

（2）投标人须具备建筑工程专业承包等与用水安装相关的资质要求。

（3）鼓励完成过（已经竣工且验收合格）合同金额50万元以上的公共建筑综合节能改造项目的企业投标。鼓励获得过地市级政府部门或以上官方组织颁发的节能工程相关奖项的企业投标。

## 3.施工安装要求

## （1）中标人负责现场拆除、安装、调试、恢复以及旧用水器具的回收，所需的机械设备、人员及所有发生的费用均由中标人自行解决。

（2）施工人员须有相关的从业资格，中标人应为施工人员提供专业施工工具和劳保用品，施工人员须严格遵施工流程。

（3）中标人须为本项目所有进场施工的工作人员缴纳人身意外伤害保险，并提供保单原件供采购方查验。在施工过程中出现的任何人身意外和财产损害，均由中标人承担责任。

（4）进入现场施工人员必须符合采购人政审要求，配合采购人办理相关证件。

（5）正式施工前，中标人要按采购人要求，根据设计单位提供的效果图和中标文件中规定的材料在指定房间内建设样板间，样板间经过采购方验收后，按照样板间标准进行全面施工。

（6）施工人员必须听从采购人对施工部位和地点的安排。安装时应考虑噪音控制措施，不得影响采购人的正常教学工作。安装时应采取切实可行的现场保护措施，不得对成品和施工现场其它物品造成损坏，如有损坏，中标人负责恢复，所产生的费用由中标人承担。对拆卸后需要重新装回的器具，要保证器具完整，不得损坏，如因拆卸不当、暴力搬运、错误安装等因错误施工造成的损坏，由中标人负责恢复，所产生的费用由中标人承担。

（7）安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防意外事故发生。

（8）安装过程中产生的垃圾由中标人负责运出，垃圾外运遵守井冈山风景区及采购人的相关规定。

（9）安装过程中，中标人因用水器具停产不能按约定提供，中标人新提供的用水器具的所有参数均不得低于中标文件的约定，价格差额部分由中标人承担。且中标人须提供用水器具的参数对比，供采购人和监理方检查，经采购人同意后方可更换，更换的数量不得超过项目总数量的3%，价格不得超过中标价的3%。

4.中标人须对座便器水箱、洗脸盆龙头提出硬件升级改造方案，经采购人同意后对座便器水箱、洗脸盆龙头进行改造，工程产生的费用由中标方承担。

5.建筑物恢复要求。中标人对在施工安装过程产生的建筑物、设施设备损坏免费进行修缮、恢复原貌，达到采购人要求，所产生的费用由中标人承担。

6.利旧回收要求。中标人应制定旧用水器具的回收方案，对拆卸下的旧用水器具放到指定位置，由采购人清点后由中标人按方案统一回收。

四、工期及验收

1、从开始安装施工至所有用水器具及附属工程施工完成，总工期为9个月，具体施工时间由采购人根据教学任务进行安排。

2、中标人应该按采购人要求分期、分批施工。每提供一批施工所需的货物应提供相应的货物合格证书。

3、本项目严格按照招标文件所载内容、采购人与中标人签订的合同、国家及地方有关施工规范、验收规范、技术标准进行施工和验收。

4、每完成一批工程后由采购人、监理单位、投标人三方共同派员对完成的工程进行验收，查验货物合格证书，比照样板间对工程的外观、质量等进行检查。

5、本项目所有工程施工完成后，由采购人组织产品验收，待整体项目最终验收合格后产品进入质保期。

6、如施工验收达不到验收标准，中标人须按照采购人要求重新施工，所产生的费用由中标人承担。

# 五、售后服务及质保

1、售后服务。中标人应能够确保在接到使用方报修电话或通知后提供至少2小时响应，48小时消除故障的服务，若不能按时消除故障必须在使用方指定时间内提供同型号的备用产品。

2、质量保证。质保期为2年。质保期内非人为原因损坏、漏水，中标供货商负责免费更换同款产品、重新进行防水施工，并顺延质保期。因人为原因损坏，中标人应提供不高于中标价的同款产品予以更换。

# 六、履约保证金和付款方式

## 1、履约保证金

中标人应提交中标合同金额5%的履约保证金，当所有工程施工验收合格进入质保期后，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无息退还质保金。

## 2、付款方式

（1）本项目采用分批施工、分批付款的方式。

（2）中标人按采购方要求每完成一批施工后，由采购方组织相关人员进行阶段验收，合格后支付已验收的货物和施工费用的75%价款，其余25%价款待竣工结算审计后支付。